## Slide 1: Předpovědní povodňová služba Zlín - 25. února 2015
Ing. Petr Janál, Ph.D.

## Slide 2: ČHMÚ
Obory činností:
Meteorologie
Hydrologie
Ochrana čistoty ovzduší

## Slide 3: ČHMÚ – organizační struktura
Centrum v Praze
6 poboček
  Brno
  Ostrava
  České Budějovice
  Hradec Králové
  Ústí nad Labem
  Plzeň
6 leteckých meteorologických stanic
22 profesionálních meteorologických stanic
Observatoř v Hradci Králové
2 meteorologické radary
961 dobrovolných meteorologických stanic
504 povrchových hydrologických stanic
2065 stanic podzemních vod (vrty a prameny)
915 stanic jakosti vody

## Slide 4: Příklady produktů – dostupné na www.chmi.cz
Meteorologické radary
Družice
Aktuální mapy
Znečištění ovzduší
Meteorologické a hydrologické předpovědi

## Slide 5: Hlásná a předpovědní povodňová služba HPPS
ČHMÚ zajišťuje předpovědní povodňovou službu ve spolupráci se správci povodí
Novelizace zákona 254/2001 Sb. v roce 2010)

## Slide 6: Aktuální informace
Zásoba vody ve sněhu ve Zlínském kraji
9.2.2015 112,1 mil. m3
16.2.2015 105 mil. m3
23.2.2015 69,7 mil. m3

## Slide 7: Vodní hodnota sněhu

## Slide 8: Systém integrované výstražné služby SIVS
Pravidla pro varování obyvatel před nebezpečnými meteorologickými a hydrologickými jevy
Zajišťuje ČHMÚ ve spolupráci s Armádou ČR
Výstražné a informační zprávy vydává ČHMÚ - Centrální předpovědní pracoviště v Praze
PVI – předpovědní výstražná informace (platnost do odvolání)
IVNJ – informace o výskytu nebezpečného jevu (platnost 3h)
Během povodní se vydávají informační zprávy – obsahují podrobné informace o aktuální situaci a předpověď dalšího vývoje v regionu

## Slide 9: Systém integrované výstražné služby SIVS
Stupeň nebezpečí | Úroveň nebezpečí |  |  | Popis nebezpečí a aktivit
Žádný |  | B | Zelená | Běžná situace, nehrozí nebezpečí, není třeba věnovat pozornost. Na tento stav se nevydává žádná výstražná informace.
Nízký |  | N | Žlutá | Představuje potenciální nebezpečí, ale neočekává se neobvyklý nebezpečný jev. Doporučuje se věnovat pozornost hydrometeorologickým podmínkám při provádění aktivit vystavených jejich působení.
Vysoký |  | V | Oranžová | Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná bdělost a potřeba sledování hydrometeorologické situace. Lze očekávat materiální škody na větším území nebo velké následky při lokálním postižení a omezení prováděných aktivit.
Extrémní |  | E | Červená | Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný a výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná nejvyšší ostražitost a potřeba častého sledování informací o hydrometeorologické situaci. Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení, ohrožení životů a výrazné omezení prováděných aktivit.
1. SPA
2. SPA – 3. SPA
3. SPA

## Slide 10: Distribuce výstrah a informací
- s platností od 1.10.2014

## Slide 12: Změny v SIVS v roce 2015
Během léta 2015 přechod nový formát výstražných informací CAP (Common Alert Protocol) => probíhá příprava změn ve směrnicích, návodech, přílohách atd.)
CAP je standardizovaný formát výstrah založený na XML
Jednotný tvar výstupů různých výstražných systémů (meteorologie, hydrologie, geologie, armáda, zdravotníci atd.)
Text výstrahy je adresný pro dané území i daný jev => CAP nevylučuje možnost platnosti více PVI současně
Novou aplikaci pro meteorology zpracovává firma IBL

## Slide 13: Systém integrované výstražné služby

## Slide 14: Systém integrované výstražné služby

## Slide 15: Systém integrované výstražné služby

## Slide 16: Systém integrované výstražné služby

## Slide 17: HPPS Hlásná a předpovědní povodňová služba
http://hydro.chmi.cz
Informace ve vodoměrných stanicích
  Vodní stavy
  Průtoky
  Předpovědi průtoků
  Rozcestník pro další informace
    Předpověď počasí
    Předpověď počasí podle modelu ALADIN
    Radary
    Družice

## Slide 18: HPPS – Sněhové zpravodajství
Textová zpráva
Mapa vodní hodnoty sněhu (výška vody ve sněhu v mm)
Zásoba vody ve sněhu nad přehradami
Zásoba vody ve sněhu v krajích
Historie – možnost srovnání

## Slide 19: HPPS – Sněhové zpravodajství

## Slide 20: HPPS – Sněhové zpravodajství

## Slide 21: HPPS - Mapa nasycenosti půdy v ČR

## Slide 22: HPPS – vyhodnocení vodnosti

## Slide 23: HPPS Hlásná a předpovědní povodňová služba
http://hydro.chmi.cz
Informace ve vodoměrných stanicích
  Vodní stavy
  Průtoky
  Předpovědi průtoků
  Rozcestník pro další informace
    Předpověď počasí
    Předpověď počasí podle modelu ALADIN
    Radary
    Družice

## Slide 24: HPPS – další informace

## Slide 25: HPPS – vyhodnocení předpovědí

## Slide 26: Nowcasting webportal
http://now.chmi.cz/
Podrobná analýza počasí (srážky, teplota, vítr)
Velmi krátkodobá předpověď

## Slide 27: Územní působnost poboček ČHMÚ
OSTRAVA
BRNO
ČHMÚ – přenos dat
ČHMÚ – bez přenosu

## Slide 28: Informace ze stanic Fiedler
http://www.hladiny.cz

## Slide 29: Informace ze stanic Fiedler – mobilní přístup
http://wap.hladiny.cz

## Slide 30: Automatické zasílání zpráv při překročení limitů
Automatické zasílání sms přímo ze stanice na vybraná telefonní čísla – nutno sdělit příslušné pobočce ČHMÚ
Zasílání při překročení SPA, příp. poklesnutí pod SPA
informace je vždy nutné ověřit!
Při poruše stanice či např. ledochodech může docházet k falešným alarmům!
Janov, 28.02.2009 18:20:33 CET, Prekrocen 2. SPA. Info CHMU Brno +420724185619
Tvar SMS:

## Slide 31: Pravděpodobnostní předpověď průtoků

## Slide 32: Pravděpodobnostní předpověď průtoků
Deterministická předpověď (jedna čára)
Jedna (nejpravděpodobnější) varianta vývoje počasí
Jedna hydrologická předpověď
Pravděpodobnostní předpověď
16 variant vývoje počasí (16 běhů modelu ALADIN)
16 variant hydrologických předpovědí
Pravděpodobnost překročení SPA

## Slide 33: Pravděpodobnostní předpověď průtoků

## Slide 34: Pravděpodobnostní předpověď průtoků

## Slide 35: Telefonické kontakty
Hydroprognóza
pevná linka 541 212 485
Petr Janál 724 185 619
Meteoprognóza
Petr Münster 724 185 618
Hydrolog ve službě 244 032 315
ČHMÚ - BRNO
ČHMÚ - CPP PRAHA
Hydroprognóza
pevná linka 596 900 261
Ondřej Kosík 725 061 161
Meteoprognóza
Roman Volný 602 297 827
ČHMÚ - OSTRAVA

## Slide 36
Děkuji za pozornost
Petr Janál petr.janal@chmi.cz