## Slide 2: Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav
Tomáš Vlasák
Jan Daňhelka

## Slide 3: Funkční výstražný systém obsahuje různé informace
Povodňové plány
Hlásná a předpovědní služba
Znalost rizika
Monitoring a předpověď
Schopnost reagovat

## Slide 4: Hlásná a předpovědní služba
Předpovědní služba – ČHMÚ ve spolupráci se správci povodí
  Upozornit včas před vznikem povodně na její nebezpečí – výstrahy
Hlásná služba – povinnost povodňových orgánů
  Některé informace lze získat jen na místě (stav hráze, ohrožení konkrétního objektu, aj.)
  Řada jich je dostupná z centrální úrovně – ČHMÚ

## Slide 5: Hlídková služba
Místa toku se zmenšenou kapacitou koryta.
Místa, kde vznikají nejčastěji škody.
Koryto toku nad obcí.
Sypané hráz, kde hrozí jejich přelití nebo průsaky.
Hlásné vodoměrné stanice.
Kanalizace

## Slide 6: Vyhlašování SPA
1. SPA nastává při:
  vydání výstrahy ČHMÚ
  dosažení hladiny 1.SPA na hlásné vodoměrné stanici
  při intenzivním dešti, u kterého hrozí povrchový odtok - kritické úhrny
  při chodu ledové kaše, nebo ledových ker
1
2
3
2. a 3. SPA vyhlašují povodňové orgány
Q50 – povodeň s padesátiletou dobou opakování

## Slide 7: Předpovědní povodňová služba – VÝSTRAHY
Výstraha slouží k aktivaci civilních složek i veřejnosti. Mají za úkor varovat dřív než živel udeří.
Spolehlivost předpovědi
Riziko mimořádné události
Dopady
Minimalizovat epizody, které způsobily škody a nebylo před nimi varováno při zachování malého počtu falešných alarmů.
Dosáhnout co nejlepší shody mezi intenzitou výstrahy a nebezpečností pozorovaného jevu
Kritéria pro vydání
Cíle předpovědní služby

## Slide 8: Výstrahy – šíření
Primární distribuční kanál je zajišťován IZS (HZS)
CAP – cílená distribuce
Web ČHMÚ – www.chmi.cz

## Slide 9: Výstrahy – mobilní aplikace pro veřejnost
Mobilní aplikace ČHMÚ (ČHMÚ+)
  Výstrahy
  Počasí
  Meteorologický radar
  Stavy vodních toků
  Mnoho dalšího
Munipolis, v budoucnu Záchranka a další…

## Slide 10: Výstrahy – mobilní aplikace pro starosty
Na základě průzkumu potřeb starostů a krizového řízení
Zasílání SMS při akutním ohrožení (pozorované extrémní bouřky, srážky, povodně)
Pro registraci nás kontaktujte na chmu.vystrahy@chmi.cz

## Slide 11: Další informace
WEB
Mobilní aplikace
Předpovědní pracoviště
ČHMÚ
Denně 6:00 – 17:00
Při povodni prodloužený režim
386 460 383
386 460 721
605 209 404

## Slide 12: Přívalové povodně

## Slide 13: Přívalové povodně
Jsou způsobeny velmi intenzivním deštěm, který je zpravidla spojený s bouřkou.
Zasahují malá povodí členitým terénem, mají rychlý vývoj. Většinou nastupují ve večerních hodinách.
Proud v malých potokách je velmi rychlý a má destruktivní účinek. Ve spojení s neočekávaným příchodem povodně v nočních hodinách vzniká velké riziko ztrát na životech.

## Slide 14: Přívalové povodně
Výstraha ČHMÚ
na očekávané bouřky
Kontrola velikosti
nebezpečných úhrnů
Vznikají bouřky
Kontrola reakce toků
Indikátor přívalových povodní

## Slide 15: Přívalové povodně – indikátor přívalových povodní
Analyzuje nasycenost
Odvozuje nebezpečnou úroveň srážek pro odtok
Vyhodnocuje radar
Počítá reakci malých toků při bouřkách

## Slide 16
Přívalová povodeň v povodí Zlatého, Křemežského a Chvalšinského potoka v červnu 2022

## Slide 17: Přívalová povodeň v červnu 2022
17:00
29. června způsobily intenzivní srážky padající do velmi nasyceného povodí rozvodnění Chvalšinského potoka, Křemežského potoka, Zlatého potoka a Olšiny

## Slide 18: Přívalová povodeň v červnu 2022
17:10
29. června způsobily intenzivní srážky padající do velmi nasyceného povodí rozvodnění Chvalšinského potoka, Křemežského potoka, Zlatého potoka a Olšiny

## Slide 19: Přívalová povodeň v červnu 2022
17:20
29. června způsobily intenzivní srážky padající do velmi nasyceného povodí rozvodnění Chvalšinského potoka, Křemežského potoka, Zlatého potoka a Olšiny

## Slide 20: Přívalová povodeň v červnu 2022
17:30
29. června způsobily intenzivní srážky padající do velmi nasyceného povodí rozvodnění Chvalšinského potoka, Křemežského potoka, Zlatého potoka a Olšiny

## Slide 21: Přívalová povodeň v červnu 2022
17:40
29. června způsobily intenzivní srážky padající do velmi nasyceného povodí rozvodnění Chvalšinského potoka, Křemežského potoka, Zlatého potoka a Olšiny

## Slide 22: Přívalová povodeň v červnu 2022
17:50
Nebezpečné intenzity srážek jsou ty, které radar zobrazuje tmavě oranžově až červeně. Pro vznik přívalové povodně je ale důležitá i doba trvání stážek!

## Slide 23: Přívalová povodeň v červnu 2022
18:00
Nebezpečné intenzity srážek jsou ty, které rada zobrazuje tmavě oranžově až červeně. Pro vznik přívalové povodně je ale důležitá i doba trvání srážek!

## Slide 24: Přívalová povodeň v červnu 2022
18:10
Nebezpečné intenzity srážek jsou ty, které radar zobrazuje tmavě oranžově až červeně. Pro vznik přívalové povodně je ale důležitá i doba trvání srážek!

## Slide 25: Přívalová povodeň v červnu 2022
18:20
Nebezpečné intenzity srážek jsou ty, které radar zobrazuje tmavě oranžově až červeně. Pro vznik přívalové povodně je ale důležitá i doba trvání!

## Slide 26: Přívalová povodeň v červnu 2022
18:30
Záznam ze srážkoměru, který se blíží rizikovým úhrnům, je dalším signálem pro zvýšení pozornosti povodňových orgánů. Rizikové úhrny jsou uvedeny na webu HPPS.

## Slide 27: Přívalová povodeň v červnu 2022
18:40
Záznam ze srážkoměru, který se blíží rizikovým úhrnům, je dalším signálem pro zvýšení pozornosti povodňových orgánů. Rizikové úhrny jsou uvedeny na webu HPPS.

## Slide 28: Přívalová povodeň v červnu 2022
18:50
Záznam ze srážkoměru, který se blíží rizikovým úhrnům, je dalším signálem pro zvýšení pozornosti povodňových orgánů. Rizikové úhrny jsou uvedeny na webu HPPS.

## Slide 29: Přívalová povodeň v červnu 2022
19:00
Výstraha FFI nižšího stupně na vznik povodně.
Žluté a oranžové výstrahy FFI jsou dostatečným signálem pro aktivování hlídkové služby.

## Slide 30: Přívalová povodeň v červnu 2022
19:10
Výstraha FFI nižšího stupně na vznik povodně.
Žluté a oranžové výstrahy FFI jsou dostatečným signálem pro aktivování hlídkové služby.

## Slide 31: Přívalová povodeň v červnu 2022
19:20
Výstraha FFI nižšího stupně na vznik povodně.
Žluté a oranžové výstrahy FFI jsou dostatečným signálem pro aktivování hlídkové služby.

## Slide 32: Přívalová povodeň v červnu 2022
19:30
Vydaná výstraha FFI na nejvyššího stupně.
V povodí s plochou do 10 km2 je doběhová doba vody ze svahů do koryt dlouhá jednotky nebo desítky minut.

## Slide 33: Přívalová povodeň v červnu 2022
19:40
Vydaná výstraha FFI na nejvyššího stupně.
V povodí s plochou do 10 km2 je doběhová doba vody ze svahů do koryt dlouhá jednotky nebo desítky minut.

## Slide 34: Přívalová povodeň v červnu 2022
19:50
Vydaná výstraha FFI na nejvyššího stupně.
V povodí s plochou do 10 km2 je doběhová doba vody ze svahů do koryt dlouhá jednotky nebo desítky minut.

## Slide 35: Přívalová povodeň v červnu 2022
20:00
Vydaná výstraha FFI na nejvyššího stupně.
V povodí s plochou do 10 km2 je doběhová doba vody ze svahů do koryt dlouhá jednotky nebo desítky minut.

## Slide 36: Přívalová povodeň v červnu 2022
20:10
Vydaná výstraha FFI na nejvyššího stupně.
V povodí s plochou do 10 km2 je doběhová doba vody ze svahů do koryt dlouhá jednotky nebo desítky minut.

## Slide 37: Přívalová povodeň v červnu 2022
20:20
Vydaná výstraha FFI na nejvyššího stupně.
V povodí s plochou do 10 km2 je doběhová doba vody ze svahů do koryt dlouhá jednotky nebo desítky minut.

## Slide 38: Přívalová povodeň v červnu 2022
20:30
Vydaná výstraha FFI na nejvyššího stupně.
V povodí s plochou do 10 km2 je doběhová doba vody ze svahů do koryt dlouhá jednotky nebo desítky minut.

## Slide 39: Přívalová povodeň v červnu 2022
20:40
Vydaná výstraha FFI na nejvyššího stupně.
V povodí s plochou do 10 km2 je doběhová doba vody ze svahů do koryt dlouhá jednotky nebo desítky minut.

## Slide 40: Přívalová povodeň v červnu 2022
20:50
Vydaná výstraha FFI na nejvyššího stupně.
V povodí s plochou do 10 km2 je doběhová doba vody ze svahů do koryt dlouhá jednotky nebo desítky minut.

## Slide 41: Přívalová povodeň v červnu 2022
21:00
Vydaná výstraha FFI na nejvyššího stupně.
V povodí s plochou do 10 km2 je doběhová doba vody ze svahů do koryt dlouhá jednotky nebo desítky minut.

## Slide 42: Přívalová povodeň v červnu 2022
21:10
Vydaná výstraha FFI na nejvyššího stupně.
V povodí s plochou do 10 km2 je doběhová doba vody ze svahů do koryt dlouhá jednotky nebo desítky minut.

## Slide 43: Přívalová povodeň v červnu 2022
21:20
Hracholusky – předstih výstrahy FFI před překročením 3.SPA: 1h 20 minut

## Slide 44: Přívalová povodeň v červnu 2022
21:30
Hracholusky – předstih výstrahy FFI před překročením 3.SPA: 1h 20 minut

## Slide 45: Přívalová povodeň v červnu 2022
21:40
Hracholusky – předstih výstrahy FFI před překročením 3.SPA: 1h 20 minut

## Slide 46: Přívalová povodeň v červnu 2022
21:50
Brloh – předstih výstrahy FFI před překročením 3.SPA: 1h 50 minut

## Slide 47: Přívalová povodeň v červnu 2022
22:00
Brloh – předstih výstrahy FFI před překročením 3.SPA: 1h 50 minut
Vzestup 40 cm za 10 minut

## Slide 48: Přívalová povodeň v červnu 2022
22:10
Brloh – předstih výstrahy FFI před překročením 3.SPA: 1h 50 minut

## Slide 49: Přívalová povodeň v červnu 2022
22:20
Brloh – předstih výstrahy FFI před překročením 3.SPA: 1h 50 minut

## Slide 50: Přívalová povodeň v červnu 2022
22:30
Brloh – předstih výstrahy FFI před překročením 3.SPA: 1h 50 minut

## Slide 51: Přívalová povodeň v červnu 2022
22:40
Brloh – předstih výstrahy FFI před překročením 3.SPA: 1h 50 minut

## Slide 52: Přívalová povodeň v červnu 2022
22:50
Výstraha FFI má omezenou časovou platnost.
Výpočet postupu povodňové vlny je také prostorově omezený.

## Slide 53: Přívalová povodeň v červnu 2022
23:00
Výstraha FFI má omezenou časovou platnost.
Výpočet postupu povodňové vlny je také prostorově omezený.

## Slide 54: Přívalová povodeň v červnu 2022
23:10
Výstraha FFI má omezenou časovou platnost.
Výpočet postupu povodňové vlny je také prostorově omezený.

## Slide 55: Přívalová povodeň v červnu 2022
23:20
Výstraha FFI má omezenou časovou platnost.
Výpočet postupu povodňové vlny je také prostorově omezený.

## Slide 56: Přívalová povodeň v červnu 2022
23:30
Výstraha FFI má omezenou časovou platnost.
Výpočet postupu povodňové vlny je také prostorově omezený.

## Slide 57: Přívalová povodeň v červnu 2022
23:40
Výstraha FFI má omezenou časovou platnost.
Výpočet postupu povodňové vlny je také prostorově omezený.

## Slide 58: Přívalová povodeň v červnu 2022
23:50
Výstraha FFI má omezenou časovou platnost.
Výpočet postupu povodňové vlny je také prostorově omezený.

## Slide 59: Přívalová povodeň v červnu 2022
00:00
Výstraha FFI má omezenou časovou platnost.
Výpočet postupu povodňové vlny je také prostorově omezený.

## Slide 60: Přívalová povodeň v červnu 2022

## Slide 61: Přívalová povodeň v červnu 2022

## Slide 62: Přívalová povodeň v červnu 2022

## Slide 63: Přívalová povodeň v červnu 2022
  Nejistotu hydrologické předpovědi lze odhadnout podle rozptylu předpovědí s různými vstupy / nastavení modelu, kontinuity předpovědi, zkušenosti s daným typem situace.
Český Krumlov předpovědi 29.6.2022
Český Krumlov předpovědi 14.4.2023
Web předpovědi pro odborníky

## Slide 64: Pravděpodobnostní předpovědi jsou výzvou nejen pro předpovědní službu, ale i pro uživatele předpovědí …..