## Slide 1: SUCHO v ČR v letech 2014 - 2019

## Slide 2
Jednotná kritéria pro kvantitativní vymezení neexistují s ohledem na rozmanitá hlediska:
SUCHO definice
Sucho je velmi neurčitý, avšak v různých oborech často užívaný pojem, znamenající v zásadě nedostatek vody v půdě, řekách, jezerech, rostlinách nebo i v atmosféře.
meteorologické
hydrologické
pedologické (půdní)
agronomické
fyziologické
socioekonomické

## Slide 3
Vznik SUCHA

## Slide 6
SUCHO definice
jaro
léto
podzim
zima
jaro
léto
podzim
meteorologické sucho
půdní sucho
hydrologické sucho - řeky
hydrologické sucho - podzemní vody
Nelze stanovit jednoznačný vztah mezi měřenými hydrometeo-rologickými veličinami a vznikem škod, které souvisí se suchem.

## Slide 7
Proč se SUCHEM zabývat?
Téměř veškerá voda na území ČR pochází ze srážek (chybí přítoky z okolních států).
Nešetrným hospodařením v krajině (land-use, degradace půdy, eroze, napřimování toků) se zvýšilo odvodnění krajiny.
V posledních několika letech se vyskytla sucha, která měla nemalé dopady na hospodářství.
Výhledy vývoje klimatu počítají spíše s narůstáním rizika sucha.

## Slide 8
Zdroje vody v ČR
Prakticky jediným zdrojem vody v ČR jsou dešťové srážky

## Slide 9
Zásoby vody v ČR seřazené podle objemu:
Podzemní voda
Umělé nádrže
Řeky
Přirozená jezera
Zásoby vody v ČR
3) Sucho v hospodářství.
Zdroje a spotřeba vody v ČR

## Slide 10
720
310
290
270
265
220
132
127
88
88
62
60
56
42
55
34
33
28
27
25
23
22
22
22
Zásoby vody v ČR seřazené podle objemu:
Podzemní voda
Umělé nádrže
Řeky
Přirozená jezera
Zásoby vody v ČR
3) Sucho v hospodářství.
Zdroje a spotřeba vody v ČR
Nádrže v ČR:
165 přehrad
92 přehrad s objemem nad 1 mil. m3
500 malých vodních nádrží
24 000 rybníků

## Slide 11
Výskyt SUCHA v ČR
Ve střední Evropě se sucho vyskytuje NAHODILE jako důsledek nepravidelně se vyskytujících období podnormálních srážek, trvající několik týdnů, měsíců i roků.
Ve vegetačním období bývá srážkový deficit doprovázen často
nadnormálními teplotami,
nižší poměrnou vlhkostí vzduchu,
zmenšenou oblačností
větším počtem hodin slunečního svitu
Pozn. Tyto meteorologické prvky mají pak za následek vyšší evapotranspiraci (výpar), čímž se dále zvyšuje nedostatek vody (vláhy).

## Slide 12
Deficit srážek v jižních Čechách

## Slide 15
SUCHO v ČR posledních letech
Chart: Roční srážky v ČR - deficity vůči průměru 1961 - 2010
| 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
normal 1961-2010 | -25.3332 | -83.8856 | -173.0132 | -205.8562 | -74.9403 | 81.2981 | 103.5454 | 99.2482 | -10.7674 | 52.2936 | -47.315 | -144.2937 | -279.8567 | -186.3087 | -242.1727 | -320.7338 | -215.9374 | -270.8923 | -216.071 | -198.7583 | -51.424 | -188.431 | -277.9834 | -329.0375 | -314.9285 | -279.0453 | -205.9252 | -185.318 | -288.5415 | -382.578 | -473.0434 | -548.906 | -558.3479 | -578.962 | -478.1173 | -457.9423 | -420.402 | -392.0363 | -451.5182 | -444.7039 | -319.1197 | -141.4668 | -314.1863 | -325.582 | -286.604 | -261.1277 | -197.3031 | -255.6966 | -189.2459 | 1.4211e-12 | -50.6541 | -38.9083 | 10.8376 | -9.4165 | -154.6707 | -197.9248 | -192.1789 | -339.4331

## Slide 16
SUCHO v ČR posledních letech

## Slide 17
SUCHO příčiny
Průměrná teplota měsíců červenec a srpen.
Při porovnání období 1900 – 1919 a 2000 – 2019 se teplota letních měsíců zvedla o 2,3°C.
2015
2003
1952
1928
1950
1994
1992
1911
2019

## Slide 18
SUCHO příčiny
Extremita se výrazně projevila v počtu tropických dnů tzn. dnů, kdy Tmax >= 30°C
V počtu tropických dnů se rok 2019 umístil na 4. místě ze 132 posledních let.
2015
2003
1947
1929
1950
1994
2019

## Slide 19
SUCHO příčiny
Extrémní sucho vzniklo kombinací deficitu srážek, a velkého výparu
Odčerpávání vody z půdy (výpar + transpirace rostlinami) zesiluje:
nízká vlhkost vzduchu
vysoká teplota vzduchu
dlouhý sluneční svit
vítr
aktivní vegetace (?)
Pozn.: V kombinaci s nadprůměrným výparem vzniká na travním porostu sezónní vláhový deficit více jak 200 mm !!!

## Slide 20
SUCHO následky
Sucho se projevuje v různých částech přírodních i socio-ekonomických sfér.
1) Sucho v půdě.
2) Sucho v podzemních vodách, na řekách a v nádržích.
3) Sucho v hospodářství.

## Slide 21
Nejdříve nastává nedostatek vody ve svrchní vrstvě půdy, která je nejvíce vystaveny výparu a transpiraci rostlin. Zároveň ale tato vrstvy půdy se rychleji plní vodou u při relativně menším množství srážek.
Obsah vody ve spodních vrstvách půdy a podloží má větší setrvačnost z pohledu nástupu a ukončení vláhového deficitu.
Sucho v půdě je největším zdrojem škod, protože snižuje zemědělské výnosy.
Půdní sucho je výrazně ovlivněno hospodařením v krajině.
SUCHO v půdě

## Slide 22
V důsledku suchého podzimu a zimy 2014/2015 výrazně klesala vlhkost půdy především v nejhlubší sledované vrstvě.
SUCHO v půdě

## Slide 23
SUCHO v půdě
Průběh modelované vlhkosti půdy (VVK) v roce 2019 – při normálním počasí se půdy dostávají na 100 % VVK už během podzimu. Hlavně je ale důležité, aby na maximální nasycenosti byly na začátku vegetační sezóny.

## Slide 24
SUCHO v půdě

## Slide 25
SUCHO v půdě

## Slide 26
SUCHO v půdě

## Slide 27
SUCHO v půdě

## Slide 28
SUCHO v půdě

## Slide 29
Žejbro, vodoměrná stanice Vrbatův Kostelec
Lomnický potok v profilu Pila
SUCHO na řekách

## Slide 30
SUCHO na řekách
Porovnání průběhu sucha v letech 2014 – září 2018 ve vybraných vodoměrných profilech.
absolutní denní minimum v daném roce
počet dní s průtokem menším než Q355
počet dní s průtokem menším než Q364
 | Orlice - Týniště nad Orlicí |  |  | Jizera - Železný Brod |  |  | Lužnice - Bechyně |  |  | Otava - Písek |  | 
 | Qmin | N < Q355 | N < Q364 | Qmin | N < Q355 | N < Q364 | Qmin | N < Q355 | N < Q364 | Qmin | N < Q355 | N < Q364
2014 | 4,2 | 0 | 0 | 3,1 | 29 | 2 | 3,4 | 0 | 0 | 6,5 | 0 | 0
2015 | 2,0 | 98 | 55 | 2,5 | 93 | 67 | 0,9 | 70 | 35 | 3,3 | 108 | 40
2016 | 1,8 | 93 | 36 | 3,1 | 42 | 12 | 2,6 | 1 | 0 | 4,8 | 13 | 0
2017 | 3,3 | 9 | 0 | 3,6 | 3 | 0 | 1,9 | 29 | 0 | 4,7 | 38 | 0
2018 | 1,7 | 120 | 72 | 2,4 | 86 | 68 | 1,0 | 57 | 33 | 3,9 | 45 | 3
2019 |  |  |  | 2.65 | 92 | 57 | 1.18 | 55 | 12 | 4,5 | 65 | 0
 | Sázava - Zruč nad Sázavou |  |  | Odra - Svinov |  |  | Bečva - Dluhonice |  |  | Morava - Strážnice |  | 
 | Qmin | N < Q355 | N < Q364 | Qmin | N < Q355 | N < Q364 | Qmin | N < Q355 | N < Q364 | Qmin | N < Q355 | N < Q364
2014 | 1,3 | 4 | 0 | 1,1 | 5 | 0 | 3,4 | 0 | 0 | 16,3 | 0 | 0
2015 | 0,5 | 57 | 14 | 0,3 | 75 | 28 | 0,6 | 85 | 4 | 7,2 | 50 | 0
2016 | 1,0 | 42 | 6 | 0,7 | 24 | 3 | 1,6 | 25 | 0 | 7,6 | 8 | 0
2017 | 1,2 | 23 | 2 | 0,2 | 36 | 13 | 1,1 | 47 | 3 | 7,0 | 20 | 0
2018 | 0,7 | 100 | 66 | 0,3 | 33 | 13 | 1,2 | 35 | 1 | 4,4 | 91 | 11
2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 31
SUCHO na řekách

## Slide 32
2015
2003
1990
1950
1952
1953
SUCHO na řekách

## Slide 33
1904
1911
1935
1947
1953
2015
Ovlivněno výstavbou Vltavské kaskády
SUCHO na řekách

## Slide 34
tok | profil | 1904 | 1947 | 2015 | 2019
 |  | Qmin [m3.s–1] | Qmin [m3.s–1] | Qmin [m3.s–1] | Qmin [m3.s–1]
Vltava | České Budějovice | 2,0 | 4,25 | 9,7 | 8.42
Lužnice | Bechyně | 1,2 | 2,3 | 0,85 | 1,18
Berounka | Beroun | 4,5 | 3,3 | 4,6 | 4,6
Vltava | Praha | 12,0 | 17,7 | 43,5 | 33,4
Ohře | Louny | 3,9 | 0,6 | 8,1 | 8.28
Labe | Děčín | 39 | 40,1 | 76,8 | 63,5
Historická sucha
SUCHO na řekách

## Slide 35
Želivka – Švihov naplnění zásobního prostoru v procentech
SUCHO ve vodních nádržích

## Slide 36
Chart: Vltava – Orlík
SUCHO ve vodních nádržích

## Slide 37
SUCHO v podzemních vodách

## Slide 38
SUCHO v podzemních vodách
Hladiny části pozorovaných vrtů v mělkých zvodní dlouhodobě v poslední dekádě klesá, ale tento trend NENÍ společný pro všechny stanice.

## Slide 39
Celkové měsíční křivky překročení (MKP) hladiny mělkých vrtů za období 1981–2015 s ročním klouzavým průměrem (RKP)
Chart: % MKP
SUCHO v podzemních vodách

## Slide 40
2015
2016
2017
2019
2018
2020

## Slide 41
SUCHO v podzemních vodách
2015
2016
2017
2018
2019
2014

## Slide 42
Sucho v hospodářství
Zdroje a spotřeba vody v ČR
G: Objem celkového průměrného odtoku v ČR v porovnání se spotřebou vody
G: Struktura spotřeby vody podle odvětví v roce 2012

## Slide 43
SUCHO škody
3) Sucho v hospodářství.
Sucho zasahuje široké spektrum lidských aktivit a proto jsou celkové škody obtížně vyčíslitelné.
Zemědělství
Lesnictví
Průmysl
Energetika
Vodárenství
Požáry
Turistika

## Slide 44
SUCHO 2015 následky
3) Sucho v hospodářství.
Zemědělství
Nižší výnosy, horší kvalita – neplatí pro všechny plodiny (např. ne pro víno)
Protože v době nejdůležitější vegetační fázi květen a červen nebyl deficit srážek tak výrazný jako ve vrcholném létě , nebyly škody na zemědělské produkci extrémní.
60 mld. Kč
83 mld. Kč
Významné škody při povodních v letech 1997 - 2017
?

## Slide 45
SUCHO dopad na lesy
nahodilá těžba
nahodilá těžba

## Slide 46
SUCHO následky
3) Sucho v hospodářství.
Zemědělství
“U nás slunce na hlad nesvítí,″
zní jedna výstižná rolnická sentence. Je lapidárním shrnutím dlouhodobých zkušeností našich zemědělců. V suchých letech se totiž u nás sice urodilo vždy méně, takže třebas nastávala “drahota a nouze″, ale největší neúrody a z nich vyplývající ty nejstrastiplnější životní situace byly z agrometeorologických příčin vždy následkem vysoce nadnormálního vývoje srážkové činnosti (viz Vesmír 74, 617, 1988/11). Tak tomu bylo např. v letech 1002, 1017 a 1018, 1042 a 1043, 1059 a 1060, 1068, 1078, 1118, 1141 až 1144, 1150 a 1151, 1195 až 1198, 1208 a 1209, 1230, 1250, 1254 a 1255, 1264 a 1265, 1270, 1280 a 1281, 1310, 1316 a 1317, 1330 a 1331, 1342 až 1344, 1360, 1370, 1401, 1445 a 1446, 1480 a 1481, 1493 a 1494, 1501 a 1502, 1515, 1543, 1563, 1587, 1598, 1601 a 1602, 1614, 1628 a 1629, 1649 a 1650, 1675, 1692 až 1695, 1704 a 1705, 1714, 1716, 1730, 1736 a 1737, 1763, 1770 až 1772 ...
Publikováno: Vesmír 75, 455, 1996/8
1002, 1017 a 1018, 1042 a 1043, 1059 a 1060, 1068, 1078, 1118, 1141 až 1144, 1150 a 1151, 1195 až 1198, 1208 a 1209, 1230, 1250, 1254 a 1255, 1264 a 1265, 1270, 1280 a 1281, 1310, 1316 a 1317, 1330 a 1331, 1342 až 1344, 1360, 1370, 1401, 1445 a 1446, 1480 a 1481, 1493 a 1494, 1501 a 1502, 1515, 1543, 1563, 1587, 1598, 1601 a 1602, 1614, 1628 a 1629, 1649 a 1650, 1675, 1692 až 1695, 1704 a 1705, 1714, 1716, 1730, 1736 a 1737, 1763, 1770 až 1772

## Slide 47
možnosti predikce SUCHA
Potenciál výskytu povodně
Potenciál výskytu sucha
Nebezpečí sucha
Povodeň
Nebezpečí povodně

## Slide 48
hamr.chmi.cz

## Slide 49
SUCHO info na webu
Aktuální situace - souhrn www.chmi.cz
Hydrologická situace hydro.chmi.cz
HAMR monitoring + předpověď sucha hamr.chmi.cz
Intersucho www.intersucho.cz
Ochrana před dopady sucha + potenciálně ohrožené oblasti www.suchovkrajine.cz

## Slide 50
Děkuji za pozornost !