# ÚŘAD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

PŘÍKLAD VYPLNĚNÍ VZORU – LIST d

pro předání

Oznámení o výpočtu poplatku za znečišťování ovzduší

podle § 19 odst. 10 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

a

Souhrnné provozní evidence

podle § 13 odst. 5  zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

STŘEDNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

# © ČHMÚ PRAHA

Listopad 2004

D. Ostatní zdroje - zdroje emisí VOC z procesů aplikace organických rozpouštědel podle přílohy č. 1 a 2 vyhlášky č. 355/2002 Sb.

### I. Údaje o jednotlivých technologiích, druhu a spotřebě látek s obsahem VOC  a odlučovačích

| Druh technologie (název kategorie zdroje) 1) | Odmašťování 2.1.2 |
| --- | --- |
| Kategorizace dle CORINAIR (číselník 9) 2) | 60201 |
| Typ a výrobce zařízení | Kovofiniš –OS 21A |
| Rok výroby / uvedení do provozu | 1995 / 1996 |
| Počet provozních hodin za rok | 3600 |
| Druh (číselník 10) a spotřebované množství (t/rok) látky (látek) s obsahem organických rozpouštědel použité pro aplikaci (spotřeba nátěrových hmot, rozpouštědel, adhesiv, atd. v členění podle číselníku 10) | kód | množství t/rok | kód | množství t/rok |
|  | 212 | 2,5 |  |  |
|  | 213 | 4,2 |  |  |
| z toho | Kategorie VOC podle § 3 vyhlášky č. 355/2002 Sb. | § 3 písm. a) | § 3 písm. b) | § 3 písm. c) |
|  | Celková spotřeba těkavých organických látek (tj. obsažené množství org. rozpouštědel) v t/rok 3) |  | 2,5 | 4,2 |
| Druh, množství výrobku za rok a jednotka | Kovové díly, 1200 m2 /rok |
| Druh odlučovače pro snížení emisí VOC / TZL 4) (číselník 6) | 76 / |
| Účinnost odlučovače (%) VOC / TZL 5) | 80 / |
| Výška výduchu nad terénem (m) |  |

Provozovatel spotřeboval následující látky s obsahem organických rozpouštědel:

- Perchlorethylen  2,5 t/rok

  - Jedná se  o odmašťovací prostředek, uváděný kódem 212.  Perchlorethylen je halogenovaná těkavá látka s klasifikací R-věty R 40, proto v kolonce pro celkové množství VOC se uvede pod sloupec § 3 písm. b) celé spotřebované množství, tj. 2,5 t/rok.

- Technický benzin  4,2 t/rok

  - Jedná se  o odmašťovací prostředek, uváděný kódem 213.  Technický benzin patří mezi odmašťovací prostředky spadající pod § 3 písm. c), proto v kolonce pro celkové množství VOC se uvede pod sloupec § 3 písm. c) celé spotřebované množství, tj. 4,2 t/rok.

Unikající VOC jsou odsávány do odlučovače (katalytické spalování, kód odlučovače „76“ ). Průměrná účinnost odlučovače byla stanovena na 80 %, emise v odpadním plynu činila:

2,5 * 0,2 = 0,5  tun za rok

4,2 * 0,2 = 0,84 tun za rok

celková emise  = 1,34 t/rok

### II. Roční celkové emise znečišťujících látek

| Název znečišťující látky | Celkové množství emisí (t/rok) | z toho množství fugitivních emisí (t/rok) | sazba Kč/t | poplatek Kč/rok | Kč/rok zaokrouhleno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuhé znečišťující látky |  |  | 3000 |  |  |
| Těkavé organické látky | 1,34 |  | 2000 | 2680 | 2700 |
| další jednotlivé znečišťující látky 6) |
|  | Poplatek za ostatní zdroj celkem zaokrouhleno | 2700 |

Dalším provozovaným zdrojem je lakovna – „Nátěry dřevěných povrchů s proj. kapac. 4,8 tun (rozsah od 0,6 tuny do 5 tun). Údaje za tento zdroj je nutné uvést na další (samostatný) list D!!!

D. Ostatní zdroje - zdroje emisí VOC z procesů aplikace organických rozpouštědel podle přílohy č. 1 a 2 vyhlášky č. 355/2002 Sb.

### I. Údaje o jednotlivých technologiích, druhu a spotřebě látek s obsahem VOC  a odlučovačích

| Druh technologie (název kategorie zdroje) 1) | Nátěry dřevěných povrchů 4.2.9.2 |
| --- | --- |
| Kategorizace dle CORINAIR (číselník 9) 2) | 60107 |
| Typ a výrobce zařízení | Kovolak Ledeč n/Sázavou |
| Rok výroby / uvedení do provozu | 1990 / 1991 |
| Počet provozních hodin za rok | 2000 |
| Druh (číselník 10) a spotřebované množství (t/rok) látky (látek) s obsahem organických rozpouštědel použité pro aplikaci (spotřeba nátěrových hmot, rozpouštědel, adhesiv, atd. v členění podle číselníku 10) | kód | množství t/rok | kód | množství t/rok |
|  | 201 | 6 |  |  |
|  | 204 | 2 |  |  |
|  | 293 | 1 |  |  |
| z toho | Kategorie VOC podle § 3 vyhlášky č. 355/2002 Sb. | § 3 písm. a) | § 3 písm. b) | § 3 písm. c) |
|  | Celková spotřeba těkavých organických látek (tj. obsažené množství org. rozpouštědel) v t/rok 3) |  |  | 2,8 |
| Druh, množství výrobku za rok a jednotka |  |
| Druh odlučovače pro snížení emisí VOC / TZL 4) (číselník 6) | / |
| Účinnost odlučovače (%) VOC / TZL 5) | / |
| Výška výduchu nad terénem (m) |  |

Provozovatel spotřeboval následující látky s obsahem organických rozpouštědel:

- Zebrakryl 95  6 t/rok

  - Jedná se  o rozpouštědlovou nátěrovou hmotu, uváděnou kódem 201.  Nátěrová hmota obsahuje 0,289 kg VOC/kg nátěrové hmoty. Do kolonky pro celkové množství VOC se uvede pod sloupec § 3 písm. c) celé spotřebované množství, tj. 6000 kg * 0,3 =1800 kg,  tj. 1,8 t/rok

- Ředidlo Zebra  0,5 t/rok, ředidlo C 6000 0,5 t/rok

  - Jedná se  o ředidla, uváděná kódem 293.  Spotřebovaná ředidla patří mezi těkavé  organické látky spadající pod § 3 písm. c), obsahují 100 % VOC, proto v kolonce pro celkové množství VOC se uvede pod sloupec § 3 písm. c) celé spotřebované množství, tj. 0,5 + 0,5 = 1 t/rok.

Hodnoty obsahu VOC v % nebo uváděných jako kg VOC na kg produktu lze zjistit z bezpečnostních listů aplikovaných látek nebo ze štítku na obalu.

Dále se sečte množství rozpouštědla obsažené v použité nátěrové hmotě, tj. 1,8 tun VOC a množství ředidel, tj. 1 tuna VOC a do řádku „Celková spotřeba těkavých organických látek“  se uvede součet, tj. 2,8 tun / rok.

- Prášková barva Vedoc 2 t/rok

  - Jedná se  o práškovou nátěrovou hmotu, uváděnou kódem 204.  Neobsahuje žádné % rozpouštědel, tj. do celkové spotřeby těkavých organických látek (VOC) se nepřičítá žádné množství VOC.

Jedná se o zařízení bez odlučovačů, část emisí je odsávána a odchází výduchem, část emisí je fugitivního charakteru a odchází netěstnostmi, okny, atd.

Měřením  na výduchu a následným výpočtem byla zjištěna měrná výrobní emise 1,2 kg/hod., tj. 2,4 t/rok. Zbývající emise, tj. 0,4 t/rok  jsou emise fugitivní.

Celkové emise jsou dány součtem obou emisí, tj. 2,8 t/rok.

### II. Roční celkové emise znečišťujících látek

| Název znečišťující látky | Celkové množství emisí (t/rok) | z toho množství fugitivních emisí (t/rok) | sazba Kč/t | poplatek Kč/rok | Kč/rok zaokrouhleno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuhé znečišťující látky |  |  | 3000 |  |  |
| Těkavé organické látky | 2,8 | 0,4 | 2000 | 5600 | 5700 |
| další jednotlivé znečišťující látky 6) |
|  | Poplatek za ostatní zdroj celkem zaokrouhleno | 5 700 |