ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV

ÚSEK OCHRANY ČISTOTY OVZDUŠÍ

ODDĚLENÍ EMISÍ A ZDROJŮ

Příklad vyplnění formuláře F_OVZ_SPOJ

Plynová kotelna (SZ) – agregovaný zdroj

Tento text může být během ohlašovacího období průběžně doplňován a aktualizován. Případné připomínky k jeho obsahu můžete zasílat na adresu ilona.dvorakova@chmi.cz.

Popis zdrojů znečišťování ovzduší a blokové schéma

Zdroj je tvořen třemi stejnými kotli, každý z nich je zaústěný do samostatného komína. Protože se jedná 
o spalovací zdroj, který obsahuje výhradně kotle spalující plynná paliva se jmenovitými tepelnými výkony do 0,5 MW,  byly tyto kotle v souladu s přílohou č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb. (bod 2, pozn. k položce 
č. 1) pro potřeby souhrnné provozní evidence nahrazeny agregovaným zdrojem 001, pro nějž byly údaje vyplněny pro zdroj jako celek (tj. součtové údaje za výkony, spotřeby paliva, výrobu tepla a emise, a rovněž průměrné údaje o účinnosti a využití kapacit zdrojů).

K agregovanému zdroji byl přiřazen fiktivní výduch 901, pro který byly uvedeny průměrné technické parametry komínů. Zeměpisné souřadnice paty výduchu byly zvoleny jako souřadnice středu objektu kotelny.

V případě takové agregace je i přes velmi malé množství emisí zpravidla požadováno doložení způsobu jejich výpočtu pro ověření poplatku. V takovém případě je potřeba připojit např. na listu 2. pokr. přílohu (viz ukázka), v níž je proveden výpočet množství emisí z měření každého kotle a jeho provozních údajů. Postup výpočtu lze zaslat i jiným způsobem (fax, mail, listovní zásilka).

# Text boxes

Je zvolen příslušný úřad ORP, protože provozovna je středním zdrojem znečištění ovzduší.

Byla zvolena možnost A, protože výpočet poplatku je doložen přílohou.

Jedná se o agregovaný zdroj podle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb. (bod 2, pozn. k položce č. 1), tato možnost je potvrzena označením zatrhávacího tlačítka.

Kotel K3

V případě agregovaného zdroje se uvádějí součtové údaje za výkony, spotřeby paliva, výrobu tepla a emise znečišťujících látek, a rovněž průměrné údaje o účinnosti a využití kapacit zdrojů.

Jedná se o fiktivní komín, tato možnost je potvrzena označením zatrhávacího tlačítka.

U takto označených komínů/výduchů není povinné vyplnění položek 4 a 7.

Jsou uvedeny všechny zpoplatňované látky podle § 19 zákona č. 86/2002 Sb. Vypočtený celkový poplatek je automaticky přenášen na List 1 do pole „Poplatek celkem za provozovnu“.

Příloha o výpočtu poplatku se vkládá v tomto místě.

Agregovaný zdroj je zaústěn do jednoho fiktivního výduchu, emise jsou stejné jako na listě 2, proto se nevyplňují.

V případě provádění několika měření jednoho zdroje na několika komínech a za předpokladu homogenního toku emisí lze místo sady výsledků uvést pouze průměrný údaj o koncentraci a měrné výrobní emisi, reprezentující zahrnuté výduchy.

Kotel K2

Kotel K1

Komín 001

Komín 002

Komín 003

Agregovaný zdroj 001

Fiktivní výduch 901

V případě agregovaného zdroje je vhodné pro názornost přiložit na tomto místě blokové schéma.