ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV

ÚSEK OCHRANY ČISTOTY OVZDUŠÍ

ODDĚLENÍ EMISÍ A ZDROJŮ

Příklad vyplnění formuláře F_OVZ_SPOJ

Čerpací stanice pohonných hmot – benzinu a nafty (SZ)

Poznámka: Nejedná se o konkrétního provozovatele a provozovnu, ale pouze o ilustrační příklad.

Tento text může být během ohlašovacího období průběžně doplňován a aktualizován. Případné připomínky k jeho obsahu můžete zasílat na adresu ilona.dvorakova@chmi.cz.

Popis zdrojů znečišťování ovzduší a blokové schéma

Zdroj 101  – Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování automobilových benzinů – název odpovídá vyhlášce č. 337/2010 Sb. Zdroj zahrnuje všechna zařízení související s příjmem a výdejem automobilových benzinů a je zaústěný do fiktivního výduchu 901. Emise těkavých organických látek se stanoví zpravidla výpočtem podle emisního faktoru uvedeného v příloze č. 2 vyhlášky č. 205/2009 Sb. nebo jednorázovým autorizovaným měřením.

Zdroj 102 – Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování a výdej pohonných hmot s výjimkou nakládání s benzinem – název odpovídá příloze č. 1 NV. č. 615/2006 Sb. Zdroj zahrnuje všechna zařízení související s příjmem a výdejem nafty (popř. LPG aj.) a je zaústěný do fiktivního výduchu 902. Emise těkavých organických látek se stanoví zpravidla výpočtem podle emisního faktoru uvedeného v příloze č. 2 vyhlášky č. 205/2009 Sb.

Provoz obou zdrojů je celoroční.

| Zdroj 101 |  |  |  | Fiktivní výduch 901 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Čerp. stanice a zař. na dopr. a skl. autom. benz. |  |  |  |  |

| Zdroj 102 |  |  |  | Fiktivní výduch 902 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rafinérie ropy - Čerp. st. s výjimkou automob. benz. |  |  |  |  |

# Text boxes

Je zvolen příslušný úřad ORP, protože provozovna je středním zdrojem znečištění ovzduší.

Byla zvolena možnost A,  provozovna  zahrnuje zpoplatňovaný zdroj 101, výpočet poplatku je doložen přílohou.

Jedná se o fiktivní výduch, tato možnost je potvrzena označením zatrhávacího tlačítka, stejně jako v případě výduchu 902.

U takto označených komínů/výduchů není povinné vyplnění položek 4 a 7.

Zpoplatňovaným zdrojem je pouze zdroj 101 (čerpací stanice benzinu). Zdroj 102 (čerpací stanice nafty) není zpoplatňován, pro tento sektor není stanoven emisní limit podle NV.č. 615/2006 Sb. Vypočtený celkový poplatek je automaticky přenášen na List 1 do pole „Poplatek celkem za provozovnu“.

Na tomto místě je vložena příloha o výpočtu emisí VOC a poplatku.

Zdroj je zaústěn do jednoho fiktivního výduchu, emise VOC jsou stejné jako na listě 3, proto se nevyplňují. Stejná situace je i v případě  zdroje 102.